http://www.alkotest.ru

Алкометр цифровой АT-2000

Алкометр АT-2000 применяется для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. АT-2000 имеет компактный размер и поставляется жесткой пластиковой коробке с чехлом для безопасного и удобного хранения и транспортировки. В комплект поставки АT-2000 включён специальный адаптер для питания от разъема автомобильного прикуривателя, и комплект сменных мундштуков. Светящиеся цифры дисплея позволяют использовать прибор в темное время суток. Предусмотрена подача контрольных звуковых сигналов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Включите алкометр, при этом АT-2000 подаст звуковой сигнал и начнет подготовку сенсорного датчика для начала замеров. Процесс подготовки датчика фиксируется на цифровом дисплее АT-2000 путем обратного отсчета. По окончании отсчета алкометр подаст звуковой сигнал о готовности к измерениям. Для определения концентрации алкоголя начинайте дуть в надетый на алкометр сменный мундштук. После окончания процесса продувки прибор подаст очередной звуковой сигнал. Если не начать продувку в течение 30 секунд после сигнала о готовности, на дисплее замигает сообщение о необходимости выключить алкометр. После завершения процедуры продувания красный и зеленый индикатор будут мигать в течение 4 секунд, затем на дисплее появится результат измерения, с точностью до 0,01%, что соответствует 0,1 промилле. Если значение концентрации алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, то замигает красный индикатор в сопровождении звукового сигнала.

Характеристики

Размер: 12 x 6 x 2,5 см. Вес: 200 г

Дисплей: цифровой, трехразрядный

Единицы измерения: %

Диапазон измерений: 0 – 0,4%, что соответствует 0 – 4 промилле

Точность: 0,01%, что соответствует 0,1 промилле

Очистка сенсора: 15 – 20 секунд

Питание: алкалиновая батарейка 9 V

Альтернативное питание - питание от прикуривателя автомобиля

Комплект: подарочная коробка, пластиковая коробка, матерчатый чехол, сменные мундштуки 4 шт., батарейка 9 V, автомобильный адаптер, инструкция на русском.

Изготовитель: Южная Корея

Спасибо за покупку!